LLK – Term S – Thème: Observer – Propriétés des ondes

# TP « Etude de la diffraction de la lumière »

### Objectif :

- Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier ou à utiliser le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses

Problématique : qu’est ce que le phénomène de diffraction de la lumière? Quels paramètres influencent une figure de diffraction ?

## I- Etude qualitative du phénomène

On utilise un faisceau laser émettant une lumière monochromatique de couleur rouge et de longueur d'onde ( = 650 nm (Attention, ne jamais regarder le faisceau laser en face !). Le faisceau laser est dirigé vers un écran situé à D = 2,0 m. On intercale entre le laser et l’écran une plaque opaque percée d’une fente verticale.

- Dessiner la figure de diffraction observée.

- Qu’observe t- on en l’absence de fente ?

- Conclure sur la nature de la lumière dans cette expérience

On recommence l’expérience en remplaçant la fente verticale par une fente horizontale, un trou circulaire puis un fil.

II- Etude quantitative du phénomène

Investigation : quelle formule permet de trouver la largeur de la tache centrale de diffraction ?

### Les paramètres à prendre en compte

La largeur de la tache centrale, notée d, se mesure entre les milieux des deux premières extinctions.

La largeur de la tache centrale d sur l’écran varie lorsqu’on fait varier la distance D entre la fente et l’écran, la couleur de la lumière caractérisée par sa longueur d’onde (, ou la largeur a de la fente.

K étant une constante sans dimension, on propose les relations (1), (2), (3), (4) et (5) ci-dessous. Par une analyse dimensionnelle, montrer que l’on peut éliminer immédiatement certaines relations.

### Influence de la largeur a de la fente

Tous les autres paramètres restant inchangés pendant les mesures (D = 2 m, ( = 650 nm), on fait varier la largeur a de la fente et on mesure les valeurs de d correspondantes.

Les diapositives mises à votre disposition sont fragiles. Les manipuler avec soin !!! Sans mettre les doigts sur les faces de la diapositive.

Remarque : Chaque groupe de TP dispose d’une diapositive avec 7 fentes calibrées (voir les largeurs correspondantes dans le cahier de notices).

- Noter les résultats de vos mesures dans un tableau :

| a en mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d en mm |  |  |  |  |  |  |  |

On appelle θ, l’écart angulaire entre le milieu de la tache centrale de diffraction et le milieu de la première extinction.

- Exprimer l’angle θ en fonction des distances D et d. On rappelle que pour de petits angles, tanθ≈θ avec θ exprimé en radian.

- Tracer le graphique de θ = f(1/a). Conclure.

- Quelles sont la valeur et l’unité du coefficient de proportionnalité entre 1/a et θ ? Comparer ce coefficient de proportionnalité à la longueur d’onde ( du laser utilisé.

- Tracer les graphes d = f(1/a) et les graphes d = f(1/a2). Les décrire.

- Préciser laquelle (ou lesquelles) des relations proposées à la question ( est (ou sont) encore possible (s). Pourquoi ?

- Faire une modélisation linéaire sur le graphe le plus approprié à cette modélisation, et donner le résultat de cette modélisation.

- En déduire la valeur K1 du coefficient K avec trois chiffres significatifs.

### Influence de la distance D entre la fente et l’écran

On fixe λ = 650 nm et a = 0,05 mm, mais on déplace l’écran, et on mesure la largeur d en faisant varier la distance D.

- Noter vos résultats dans un tableau :

| D en m | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d en mm |  |  |  |  |

- Tracer le graphe d = f(D). Décrire ce graphe. Faire une modélisation linéaire de la forme : d = p D. Quel est le résultat de votre modélisation ?

- Quelle est l’unité SI de p ?

- En déduire la valeur K2 du coefficient K avec trois chiffres significatifs.

- Comparer K1 et K2.

- Conclure sur la valeur de K, sachant que c’est un nombre entier.

### Conclusion

Quelle est la relation donnant d en fonction de D, et a, toutes ces grandeurs étant exprimées en USI ?

## III- Utilisation du phénomène de diffraction

Investigation : comment déterminer la longueur d’onde d’un laser ?

- Proposer un protocole afin de déterminer la longueur d’onde λ’ d’un autre laser.

Après accord du professeur, réaliser les mesures en en déduire la longueur d’onde λ’.

- Les incertitudes sur λ’, a, d et D sont respectivement notées U(λ’), U(a), U(d) et U(D).

L’incertitude sur la mesure de λ’ peut être évaluée par :

Calculer cette incertitude.

- En déduire un encadrement de la valeur expérimentale de λ’. Est-il en accord avec la valeur indiquée par le fabricant du laser ?