## Slide 1: Sommaire
Introduction
Etude du mode ZCS
Etude du mode ZVS
Les structures de conversion à commutation douce

## Slide 2: Introduction
2 relations rigides
Ik1 – Ik2 = Is (1)
Vk1 + Vk2 = Ve (2)
Pendant les commutations,
La relation (1) impose la conduction simultanée de k1, k2
La relation (2) impose Vk1  Ve

Échauffement considérable de k1
 IL FAUT BRISER LES RELATIONS 
Ve
Vk1
Vk2
Ie
Ik1
Ik2
Is
a
b

## Slide 3: Aide à la commutation
Vk1 + Vk2 = Ve (2)  Vk1 + Vk2 + VL = Ve
Ik1 – Ik2 = Is (1)  Ik1- Ik2 + IC = Is
Ve
Vk1
Vk2
Ie
Ik1
Ik2
Is
a
VL
Ve
Vk1
Vk2
Ie
Ik1
Ik2
Is
b
Ic
DONC
Amorçage sans pertes
MAIS
Le CALC stocke de l’énergie
ALORS
Blocage commandé interdit
DONC
Blocage sans pertes
MAIS
Le CALC stocke de l’énergie
ALORS
Amorçage commandé interdit
Il faut donc réinitialiser l’élément réactif

## Slide 4: Interrupteur quasi-résonnant
Ve
Vk1
Vk2
Is
a
VL
C
Ve
Ik1
Ik2
Is
b
Ic
L
Aide à la commutation
Commutation de la diode
Régime oscillatoire
Au blocage de la diode
A l’amorçage de la diode
Réglage de la puissance à fréquence variable
Sur-contraintes sur les composants

## Slide 5: Hacheur ZCS de base
Ve
L
Is
K2
C
K1
Contraintes sur les composants
Caractéristique Vs(Is) non linéaire
 Solution
K1 bidirectionnel en courant
Limitations de la structure unidirectionnelle en courant
Caractéristique de sortie Vs(Is)
Caractéristique de sortie Vs(Is)
Réseau d’hyperboles : non-linéaire
Réseau d’horizontales : linéaire

## Slide 6: Hacheur ZCS à fréquence fixe
Filtrage difficile
Comportement dynamique non linéaire
Sur-contraintes dans les interrupteurs
Fonctionnement à fréquence fixe :
Introduction d’un interrupteur auxiliaire bidirectionnel en courant
L’oscillation est déclenchée pour réaliser la phase de blocage
Analyse du fonctionnement
Ve
L
Is
K2
C
K1
Ka
a
Mais.. les contraintes sur les interrupteurs K1 (2xIs) et K2 (2xVe) ne changent pas
Inconvénients de la structure à fréquence variable :

## Slide 7: Hacheur ZCS à fréquence fixe
Solution
Effectuer la résonance en courant hors K1
Analyse du fonctionnement
Ve
L
Is
K2
C
K1
Ka
a
Mais.. la contrainte en tension sur l’interrupteur K2 (et sur la charge) ne change pas : Vs=2Ve
Réduction de la contrainte en courant sur K1

## Slide 8: Hacheur ZCS à fréquence fixe
Solution
Déplacer l’inductance L pour que la tension à ses bornes ne soit plus « vue » par Vs
L
K1
Ka
Au bilan :
Pas de doublement de tension sur Vs (la charge) ni de courant dans K1
Tous les interrupteurs fonctionnent en ZCS
Mais.. Reste un doublement de tension sur K2
Réduction de la contrainte en tension sur la charge
Ve
Is
K2
C
a
Analyse du fonctionnement
Vs
Le doublement de tension Vc subsiste, mais il n’est vu que par K2

## Slide 9: Structure complète
Ve
Is
C
a
L
K1
K2
C
L
Ka
Da
Dr
Deux oscillations d’extinction à chaque cycle dont une non nécessaire compte tenu du signe du courant  asservir la commande des auxiliaires au signe de Is.
Possibilité de fonctionnement en commutation forcée avec des contraintes de courant réduites lors des commutations.
Structure bidirectionnelle en courant : bras d’onduleur
Association de deux structures unidirectionnelles en courant
Interaction entre le fonctionnement de Dr et D2(K2) : elles tendent à conduire chacune une partie du courant Is  la répartition du courant est étroitement liée à l’importance de la connectique de l’auxiliaire.

## Slide 10: Structure complète : un exemple
Quelques relevés dans une structure réelle
Le phénomène de recouvrement des diodes auxiliaires conduit à l’apparition d’oscillations entre les inductances et les capacités de diode bloquées
 nécessité de placer un écrêteur dans la structure
Calibre tension 100V/div
Calibre courant
10A/div
Temps : 5µs/div
(F=25kHz)
Applications visées : onduleurs HF de 10 à 100kVA

## Slide 11: Structure complète : un exemple
Quelques relevés dans une structure réelle : 300V, 120A, F=40kHz
Fonctionnement en régime quasi-nominal : ILmax=120A
Absence de sur-contraintes sur VT2
On peut observer le recouvrement de diode sur IL1

## Slide 12: Structure complète : un exemple
En deçà de 60A : avantage à la commutation dure, les pertes dans les auxiliaires à faible courant de charge sont pénalisantes pour le mode ZCS
Au delà : avantage à la commutation douce, les pertes croissent moins vite avec Icharge
Rendement au point nominal (140A) en mode ZCS : 96%
Pertes quasi-doublées en commutation dure au point nominal
Courant de charge sinusoïdal BF : 400V, 120A, F=25kHz

## Slide 13: Hacheur ZVS de base
L’interrupteur commandé est bidirectionnel en tension à commande de blocage
Ve
L
Is
K2
C
K1
Application du principe de dualité : génération de la structure ZVS
Caractéristique de sortie Vs(Is)
Réseau d’horizontales : linéaire
a
b
Ve
L
Is
K2
C
K1
b
Le dual d’une diode est une diode
A l’assistance de Ik dans K1 en ZCS correspond l’assistance de Vk en ZVS

## Slide 14: Hacheur ZVS de base
Ve
L
Is
K2
C
K1
b
Ve
L
Is
K2
C
K1
b
Passage à la structure à courant positif en sortie
Autre structure possible:
Permutation des interrupteurs
Insertion de L avec K2
Ve
L
Is
K2
C
K1
b
Analyse du fonctionnement

## Slide 15: Hacheur ZVS à fréquence fixe
Mais..
L’oscillation qui détermine la phase d’amorçage est dépendante de Is, il existe notamment une valeur minimale de Is en dessous de laquelle la commutation devient impossible
Contraintes en tension sur K2 très dépendante de Is
 Commutation d’amorçage très difficile !!
Ve
Ka
b
Réalisation du fonctionnement à fréquence fixe
On applique le principe de dualité à partir de la structure duale :
 Introduction d’un interrupteur auxiliaire en parallèle sur L
Modification de la structure
Principes :
Réaliser une oscillation indépendante de Is
liée à Ve (=Cte)
Reprendre le principe d’un auxiliaire fonctionnant en mode ZCS.
Ve
L
Is
K2
C
K1
b

## Slide 16: Hacheur ZVS à auxiliaire ZCS
Ve
Is
K2
C
K1
b
a
L
Vaux
L’interrupteur auxiliaire assure le blocage de K2, puis lors de la phase d’oscillation, le passage par 0 de VK1 et donc la commutation d’amorçage
remarques …
La croissance de la tension VK1 est dépendante de Islimitatif
Ka fonctionne en ZCS
La tension Vaux conditionne l’amplitude de l’oscillation qui assure la commutation d’amorçage de K1
Analyse du fonctionnement
Structure fonctionnelle : à partir de la structure ZVS inversée

## Slide 17: Hacheur ZVS à auxiliaire ZCS
Structure fonctionnelle : source d’entrée à point milieu
Ve/2
L
Is
K2
C
K1
b
Ve/2
Ka
a
remarques …
La croissance de la tension VK1 est dépendante de Is limitatif
La contrainte de courant dans Ka est :

## Slide 18: Hacheur ZVS à fréquence fixe
Le second interrupteur auxiliaire Ka assure le passage à Ve de VK1 et donc la commutation de blocage par un régime oscillant indépendant de Is
marche à vide possible
Nouvelle structure
Ve/2
L
Is
K2
C
K1
b
Ve/2
a
Ka
a
amélioration du blocage de K1
Analyse du fonctionnement

## Slide 19: Structure ARCP
Ve
L
Is
K2
C
K1
b
Ve/2
a
Ka
a
C
Structure bidirectionnelle en courant : bras d’onduleur
Association de deux structures unidirectionnelles en courant
ARCP : Auxiliary Resonant Commutated Pole converter
Le même auxiliaire assure les deux phases de mise en conduction des interrupteurs principaux,
le fonctionnement à vide est possible

## Slide 20: Conclusions
Les modes ZVS et ZCS permettent une forte réduction des pertes en commutation mais introduisent des sur-contraintes dans les interrupteurs qui peuvent être cependant limitées.
Le fonctionnement à fréquence fixe nécessite obligatoirement des auxiliaires parfois complexes et présentant des défauts (pertes supplémentaires dans les semi-conducteurs ou les composants passifs, oscillations).
Les pertes sont généralement reportées soit dans les semi-conducteurs auxiliaires, soit dans les composants réactifs.
Globalement ces structures permettent un accroissement de la fréquence de fonctionnement au prix d’une plus grande complexité de commande (auxiliaires)  accroissement du facteur de mérite du convertisseur : Fdéc.P